Załącznik nr 1 SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa systemu do reparacji przepony moczowo-płciowej”

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu cystocele.System jednorazowy , sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, składający się z: a)systemu siatkowego wykonanego z ultracienkiej i ultralekkiej siatki o grubości 0,3mm i gęstości 23,9g/m2 z polipropylenu monofilamentowego.Wymiary siatki 5x10cm o dużych porach(ponad 1500 mikronów).Siatka połączona z 4 taśmami podtrzymującymi o długości 30cm i 1,1cm szerokości każde,umieszczonych w osłonach foliowych,zakończonych szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. b)czterech jednorazowych igieł o średnicy 3mm z uchwytami, wyprofilowane helikalnie | 15 |
| 2 | System siatkowy do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy typu rektocele.System całkowicie jednorazowy, sterylny do tylnej reperacji przepony moczowo płciowej, skłądający się z: a)systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach ok. 5x13cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów),grubości 0,3mm, gęstości 23,9g/m2 połączonego z 2 taśmami(ramionami) podtrzymującymi o długości 30cm i szerokości 1,1cm każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. b)dwóch igieł o średnicy 3mm z uchwytami. | 5 |