Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry techniczne

|  | Monitor operacyjny FULL HD, medyczny - 1 komplet | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Standard FULL HD, rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli, skanowanie progresywne, 16:9 | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 27" | TAK |  |
|  | Wejścia / wyjścia cyfrowe: 3G-SDI | TAK |  |
|  | Wejścia / wyjścia cyfrowe: DVI-D | TAK |  |
|  | Proporcje boków ekranu 16:9 | TAK |  |
|  | Kontrast min. 2500:1 | TAK Kontrast: = 2500:1 - 0 pkt. > 2500:1 - 10 pkt. |  |
|  | Mocowanie VESA 100 | TAK |  |
|  | Waga < 10 kg | TAK |  |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 komplet |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w wyjścia cyfrowe wideo do podłączenia monitora operacyjnego: - 1 x 3G-SDI (Full HD 1920 x 1080p) - 2 x DVI-D (Full HD 1920 x 1080p) | TAK |  |
|  | Gniazda DVI-D wyposażone w 2 gwintowane otwory zapewniające możliwość przykręcenia śrubami wtyczki przewodu wideo od obudowy sterownika kamery | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 3 gniazda USB do podłączenia m.in: - pamięci PenDrive - klawiatury - dedykowanej drukarki | TAK Ilość dostępnych gniazd USB w sterowniku: = 3 - 0 pkt. > 3 - 5 pkt. |  |
|  | Min. 2 gniazda USB umieszczone na przednim panelu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Zintegrowane w sterowniku kamery gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym insuflatorem i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcje sterownika kamery dostępne poprzez menu wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie tekstowo - graficznych ikon. Poruszanie się po menu przy pomocy: - przycisków głowicy kamery - zewnętrznej klawiatury podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami kamery obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 15 indywidualnych profili użytkowników | TAK Ilość profili: = 15 - 0 pkt. > 15 - 5 pkt. |  |
|  | Możliwość nazwania profilu użytkownika indywidualną nazwą z wykorzystaniem cyfr i liter | TAK |  |
|  | Funkcja eksportu / importu profili użytkowników do / z zewnętrznej pamięci PenDrive | TAK |  |
|  | Funkcja wprowadzania i zapamiętywania danych pacjenta, min.: imię, nazwisko, data urodzenia, ID. Możliwość zapamiętania danych dla min. 40 pacjentów w pamięci wewnętrznej sterownika kamery | TAK Ilość pacjentów: = 40 - 0 pkt. > 40 - 5 pkt. |  |
|  | Funkcja wyboru pozostawienia / kasowania wprowadzonych danych pacjenta w pamięci wewnętrznej po ponownym uruchomieniu sterownika kamery | TAK |  |
|  | Funkcja stałego wyświetlania danych pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączenia i włączenia wyświetlania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu zdjęć i filmów w rozdzielczości 1920x1080 pikseli w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery | TAK |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie: jpeg | TAK |  |
|  | Zapis filmów w formacie: mpeg4 | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania pointera ekranowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnie ustawionego natężenia światła oferowanego źródła światła na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnej wartości przepływu i ciśnienia insuflacji oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania aktualnej wartości przepływu i ciśnienia płukania oferowanej pompy ssąco -płuczącej na ekranie monitora operacyjnego. Funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt. |  |
|  | Tryb cyfrowego obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego o w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery. Tryb obrazowania niewymagający zastosowania filtru w źródle światła | TAK |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czarowanym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępnych min. 5 poziomów regulacji zoom'u | TAK |  |
|  | Funkcja cyfrowej regulacji jasności obrazu, dostępnych min. 5 poziomów regulacji jasności obrazu | TAK |  |
|  | Zintegrowane tryby regulacji poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła: - automatyczny - automatyczna regulacja natężenia światła przez sterownik kamery w celu uzyskania optymalnie doświetlonego obrazu na ekranie monitora - ręczny - ustawianie natężenia światła poprzez przyciski głowicy kamery | TAK |  |
|  | Konstrukcji sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia wideolaparoskopu sztywnego 3D | TAK |  |
|  | W zestawie: - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB kompatybilna ze sterownikiem kamery - przewód wideo DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - zmywalna klawiatura USB, stopień ochrony IP68 | TAK |  |
|  | Głowica kamery - 1 szt. |  |  |
|  | Głowica kamery pracująca w rozdzielczości FULL HD 1920 x 1080 pikseli, progressive scan, 16:9, wyposażona w min. 3 przetwornik CMOS lub CCD | TAK |  |
|  | Wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie) | TAK |  |
|  | Wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową zapewniającą zoom optyczny min. 2 x, typu Parfocal | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery, realizacja poprzez krótkie i długie wciśniecie przycisku | TAK |  |
|  | Waga głowicy wraz z obiektywem nie większa niż 280 g | TAK = 280 g - 0 pkt. < 280 g - 10 pkt. |  |
|  | Możliwość sterylizacji głowicy kamery w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 komplet |  |  |
|  | Temperatura barwowa 6300K - 6400K | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED min. 25 000 godzin | TAK = 25000 h - 0 pkt. > 25000 h - 5 pkt. |  |
|  | Wskaźnik paskowy lub liczbowy umieszczony na panelu urządzenia wskazujący ustawiony poziom natężenia światła | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania ustawionego poziomu natężenia światła na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
|  | Regulacja poziomu natężenia światła poprzez przyciski umieszczone na panelu czołowym źródła światła | TAK |  |
|  | Funkcja regulacji poziomu natężenia światła poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery | TAK |  |
|  | Dedykowany przycisk automatycznego ustawienia poziomu natężenia światła na wartość minimalną i automatyczny powrót do ostatniej wartości po ponownym przyciśnięciu przycisku | TAK |  |
|  | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, śr. 4,8 - 5,0 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka laparoskopowa |  |  |
|  | Optyka laparoskopowa: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS - średnica: 10 mm - długość: 310 mm - kąt patrzenia: 0° - autoklawowalna 134°C - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki laparoskopowej, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz uchwyty na adaptery przełącza światłowodowego - 2 szt. | TAK |  |
|  | Insuflator - 1 komplet |  |  |
|  | Regulacja prędkość przepływu CO2 w zakresie min. 0 – 20 l/min | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia CO2 w zakresie 0 – 30 mmHg | TAK |  |
|  | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez przyciski głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie zadanego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego przepływu i ciśnienia insuflacji na panelu przednim insuflatora i na ekranie monitora operacyjnego Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
|  | Wskaźnik zużycia CO2 | TAK |  |
|  | Wskaźnik ciśnieniowy ilości CO2 w butli | TAK |  |
|  | Uchwyt na awaryjną butlę CO2 mocowany na tylnym panelu insuflatora | NIE - 0 pkt. TAK - 10 pkt. |  |
|  | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny - 3 szt. | TAK |  |
|  | Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość min. 100 cm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Filtr CO2 - 35 szt. | TAK |  |
|  | Pompa ssąco - płucząca - 1 komplet |  |  |
|  | Pompa ssąco - płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych i histeroskopowych | TAK |  |
|  | Płukanie realizowane w oparciu o pompę rolkową | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w tryb pracy dedykowany do operacji laparoskopowych z automatycznym przypisaniem zakresu ciśnień i przepływu po założeniu dedykowanych drenów płuczących | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w tryb pracy dedykowany do operacji histeroskopowych z automatycznym przypisaniem zakresu ciśnień i przepływu po założeniu dedykowanych drenów płuczących | TAK |  |
|  | Zakres regulacji przepływu płukania podczas laparoskopii min.: 0-1000 ml/min | TAK |  |
|  | Ograniczenie zakresu regulacji przepływu płukania podczas histeroskopii: 0-500 ml/min | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia płukania podczas laparoskopii: 0-400 mmHg | TAK |  |
|  | Ograniczenie zakresu regulacji ciśnienia płukania podczas histeroskopii: 0-200 ml/min |  |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia odsysania podczas laparoskopii min. 0- (-) 0,8 bar | TAK |  |
|  | Ograniczenie zakresu regulacji ciśnienia odsysania podczas histeroskopii: 0- (-) 0,5 bar | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego i zadanego przepływu płukania na panelu przednim pompy | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego i zadanego ciśnienia płukania na panelu przednim pompy | TAK |  |
|  | Wyświetlanie aktualnego i zadanego ciśnienia odsysania na panelu przednim pompy | TAK |  |
|  | Gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania aktualnego ciśnienia lub przepływu płukania na ekranie monitora operacyjnego | NIE - 0 pkt TAK - 10 pkt. |  |
|  | Dren płuczący do laparoskopii, sterylizowalny – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dren płuczący do histeroskopii, sterylizowalny – 2 szt. | TAK |  |
|  | Dren płuczący do laparoskopii, sterylny, jednorazowy - 3 szt. | TAK |  |
|  | Dren płuczący do histeroskopii, sterylny, jednorazowy - 3 szt. | TAK |  |
|  | Dren ssący, sterylizowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy - 1 komplet |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 4 antystatyczne koła z blokadą na 4 kołach | TAK |  |
|  | Wbudowana listwa zasilająca z min. 6 gniazdkami z zabezpieczeniem przepięciowym oraz z min. 6 złączami uziemiającymi | TAK |  |
|  | Min. 3 półki oraz 1 szuflada zamykana na kluczyk | TAK |  |
|  | Wysięgnik centralny do zamocowania monitora | TAK |  |
|  | Podstawka pod butlę CO2 mocowana centralnie z tyłu wózka aparaturowego | TAK |  |
|  | Morcelator - 1 komplet |  |  |
|  | Zestaw morcelatora wykorzystywany w ginekologicznych operacjach laparoskopowych złożony z konsoli sterującej oraz części roboczej morcelatora | TAK |  |
|  | Konsola sterująca do elektrycznego zasilania i sterowania silnikiem morcelatora wyposażona w: - wyświetlacze słupkowy oraz numeryczny informujący o aktualnej prędkości obrotowej noża morcelatora, - odłączany przełącznik nożny | TAK |  |
|  | Funkcja ograniczenia maksymalnej prędkości noża morcelatora | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy konsoli morcelatora o shaver histeroskopowy | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania podłączenia silnika i automatyczne ustawienie dedykowanego zakresu prędkości | TAK |  |
|  | Silnik morcelatora w kształcie wydrążonej tulei zapewniający przenoszenie ruchu obrotowego silnika bezpośrednio na nóż tnący bez pośredniczących elementów przekładniowych, autoklawowalny 134°C | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa noża min. 1100 obr/min. | TAK = 1100 obr./min. - 0 pkt. >1100 obr. /min. - 5 pkt |  |
|  | Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | TAK = 0,5 Nm - 0 pkt. > 0,5 Nm - 5 pkt |  |
|  | Rękojeść do osadzenia noża tnącego mocowana osiowo do silnika, wyposażona w zdejmowaną uszczelkę zewnętrzną zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy wprowadzone są kleszcze chwytające tkankę, autoklawowalna 134°C | TAK |  |
|  | Kaniula morcelatora o rozmiarze 15 mm z ukośnym końcem dystalnym, wyposażona we wkręcaną wewnętrzną zastawkę zapobiegającą ucieczce CO2 w momencie, gdy w kaniuli nie znajduje się nóż tnący, obturator lub instrument laparoskopowy, autoklawowalna 134°C Kaniula mocowana do silnika w sposób bezgwintowy, umożlwiający szybką zmianę położenia silnika względem kaniuli | TAK |  |
|  | Nóż tnący, okrągły, prowadzony w kaniuli, przymocowany do silnik i osadzony w rękojeści zapewniającej swobodny obrót, autoklawowalny 134°C | TAK |  |
|  | Wewnętrzna zastawka kaniuli umożliwiająca założenie uszczelki zewnętrznej i wprowadzanie instrumentów laparoskopowych bezpośrednio przez kaniulę morcelatora, gdy silnik morcelatora odłączony jest od kaniuli | TAK |  |
|  | W zestawie obturator tępy ułatwiający wprowadzanie kaniuli do jamy otrzewnej - 1 szt. | TAK |  |
|  | W zestawie kleszcze do przyciągania morcelowanych tkanek, rozbieralne (rękojeść, tubus i wkład roboczy) - 1 szt. | TAK |  |
|  | W zestawie kosz druciany do mycia i sterylizacji akcesoriów morcelatora wraz z silnikiem - 1 szt. | TAK |  |
|  | Manipulator maciczny - 1 komplet |  |  |
|  | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony wyłącznie z elementów wielokrotnego użytku: | TAK |  |
|  | Prowadnica manipulatora wraz z przesuwanym uchwytem, do których mocowane są elementy manipulatora | TAK |  |
|  | Wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (porcelanowe kopułki), dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: - duża, śr. 40 mm, długość 30 mm - 1 szt. - średnia, śr. 35 mm, długość 30 mm - 1 szt. - mała, śr. 32 mm, długość 30 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymienne wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary: - duży, śr. 20 mm - 1 szt. - mały, śr. 15 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary: - długi, dł. 60 mm, śr. 6 mm - 1 szt. - długi, dł. 80 mm, śr. 6 mm - 1 szt. - długi, dł. 100 mm, śr. 6 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania manipulatora, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wysłane matą silikonową typu "jeż". Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 515 x 233 x 65 mm (± 5 mm) - 1 szt. | TAK |  |
|  | Narzędzia laparoskopowe |  |  |
|  | Igła Veressa, śr. 2,1 mm, dł. 15 cm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa (obturatora) do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana na całej długości roboczej, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu ) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 2 szt. | TAK |  |
|  | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) – 6 szt. | TAK |  |
|  | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara - 2 szt. | TAK |  |
|  | Tubus do rozbieralnych, monopolarnych, instrumentów laparoskopowych o długości roboczej 360 mm, metalowy, izolowany, wyposażony w szybkozłącze do mocowania z rękojeścią oraz przyłącze do przepłukiwania wnętrza tubusu podczas mycia - 9 szt. | TAK |  |
|  | Rękojeść do rozbieralnych, monopolarnych, instrumentów laparoskopowych, plastikowa, z zapinką z możliwością otwarcia na stałe, z przyłączem do przewodu HF - 6 szt. | TAK |  |
|  | Rękojeść do rozbieralnych, monopolarnych, instrumentów laparoskopowych, plastikowa, z zapinką, z przyłączem do przewodu HF - 6 szt. | TAK |  |
|  | Wkład roboczy rozbieralnych, monopolarnych, instrumentów laparoskopowych o długości roboczej 360 mm i śr. 5 mm, bransze typu kleszcze preparacyjno - chwytające Kelly, obie ruchome - 2 szt. | TAK |  |
|  | Wkład roboczy rozbieralnych, monopolarnych, instrumentów laparoskopowych o długości roboczej 360 mm i śr. 5 mm, bransze typu kleszcze preparacyjno - chwytające "aligator", obie ruchome - 2 szt. | TAK |  |
|  | Wkład roboczy rozbieralnych, monopolarnych, instrumentów laparoskopowych o długości roboczej 360 mm i śr. 5 mm, bransze typu kleszcze preparacyjno - chwytające, okienkowe, atraumatyczne, jedna bransza ruchoma - 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, bransze typu "pazury" z ząbkami 2 x 3, jedna bransza ruchoma; obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 360 mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki laparoskopowe, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 360 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające, bransze okienkowe, obie ruchome, z drobnym atraumatycznym ząbkowaniem; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 360 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z prawej strony; śr. 5 mm, dł. 330 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Imadło laparoskopowe, uchwyt prosty z zapinką z możliwością odblokowania zapinki na stałe i pracy bez zapinki, bransze zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, przycisk zwalniające zapinkę z lewej strony; śr. 5 mm, dł. 330 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 360 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, dwupoziomowy, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, wysłane matą silikonową. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 530 x 250 x 145 mm - 2 szt. | TAK |  |
|  | Histeroresektoskop |  |  |
|  | Optyka histeroresektoskopowa: - system soczewek wałeczkowych typu HOPKINS - średnica: 4 mm - długość: 300 mm - kąt patrzenia: 30° - autoklawowalna 134°C - oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego optyki - 1 szt. | TAK |  |
|  | Element pracujący resektoskopu, bipolarny, kompatybilny z optyką 4 mm oraz płaszczem resektoskopowym 26 Fr.; z pełnymi uchwytami na palce, umożliwiający wykorzystanie techniki bipolarnej niewymagającej zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF - 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy obrotowy typu Continuous Flow, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego, zapewniający ciągły przepływ medium płuczącego, rozmiar 26 Fr., końcówka ceramiczna ukośna, mocowanie płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego obrotowe lub "click" – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem 26 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pętla tnąca bipolarna, złożona z dwóch biegunów osadzonych na tej samej prowadnicy, biegun bierny w postaci wyprofilowanego drutu lub płytki umieszczony w końcu dystalnym elektrody ponad czynną pętlą tnącą - 8 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda resektoskopowa bipolarna w kształcie kulki lub półkuli, złożona z dwóch biegunów osadzonych na tej samej prowadnicy, biegun bierny w postaci wyprofilowanego drutu lub płytki umieszczony w końcu dystalnym elektrody ponad czynną kulkową częścią koagulacyjną - 7 szt. | TAK |  |
|  | Tubus plastikowy do sterylizacji elektrod - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm - 1 szt. | TAK |  |

|  | Konsola sterująca shavera artroskopowego - 1 komplet |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konsola sterująca shavera wyposażona w kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Dostępne dwa gniazda do podłączenia uchwytu shavera oraz uchwytu wielofunkcyjnego (do | TAK |  |
|  | Dostępne gniazdo umożlwiające połączenie z oferowaną pompą artroskopową i pracę w sposób zsynchronizowany | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawanie podłączonego uchwytu | TAK |  |
|  | Tryby pracy shavera: oscylacje, obroty w prawo, obroty w lewo | TAK |  |
|  | Sterowanie trybami pracy oraz prędkością shavera poprzez przełącznik nożny oraz przyciski na uchwycie shavera | TAK |  |
|  | Funkcja dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera i sterowanie tylko poprzez przełącznik nożny | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie informacji o zakresie prędkości dostępnej dla podłączonego uchwytu, aktualnym trybie pracy oraz o podłączonych uchwytach | TAK |  |
|  | Funkcja ograniczenia prędkości maksymalnej dla uchwytu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie w postaci cyfrowej i graficznej ustawionej prędkości uchwytu | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie daty oraz godziny | NIE - 0 pkt. TAK - 5 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Konsola wyposażona w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | NIE - 0 pkt. TAK - 5 pkt. |  |
|  | Uchwyt shavera artroskopowego - 1 szt. |  |  |
|  | Uchwyt shavera wyposażony w mikrosilnik elektryczny zasilany poprzez przewód elektryczny z konsoli sterującej | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość obrotowa min. 8000 obr/min. | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość oscylacji min. 3000 osc/min. | TAK |  |
|  | Przyciski na uchwycie shavera rozmieszczone centralnie umożliwiające swobodną obsługę przez osoby lewo i praworęczne | TAK |  |
|  | Zwiększanie i zmniejszanie prędkości obrotowej i prędkości oscylacji przy pomocy przycisków na uchwycie shavera | TAK |  |
|  | Uchwyt shavera wyposażony w dźwignię kontroli odsysania z prostym przyłączem drenu do odsysania | TAK |  |
|  | Mocowanie ostrzy i frezów w uchwycie przy pomocy szybkozłącza | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania ostrza w min. 4 pozycjach | TAK |  |
|  | Konstrukcja uchwytu shavera umożliwiająca demontaż części dystalnej uchwytu w celu zapewnienia dokładnego oczyszczenia i umycia elementu mocującego ostrza / frezy | TAK |  |
|  | Ostrze tnące typu "aggressive cutter" proste, śr. 4,2 mm, dł. 120 cm, wielorazowe, nadające się do sterylizacji w autoklawie - 1 szt. | TAK |  |
|  | Ostrze tnące typu "aggressive cutter" proste, śr. 4,5 mm, dł. 120 cm, wielorazowe, nadające się do sterylizacji w autoklawie - 1 szt. | TAK |  |
|  | Frez beczułkowy, agresywny, prosty, śr. 4,2 mm, dł. 120 cm, wielorazowy, nadający się do sterylizacji w autoklawie - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dostępne ostrza i frezy shavera sterylne, jednorazowe | TAK |  |
|  | Instrumenty artroskopowe |  |  |
|  | Haczyk artroskopowy, wyposażony w podziałkę, średnica haczyka 1,5 mm, długość haczyka 4 mm, długość robocza instrumentu 12 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszcze chwytające SCHLESINGER do łąkotki, z haczykiem, uchwyt z zapinką, długość robocza 13 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Łyżeczka artroskopowa, owalna, zakrzywiona do góry 10°, rozmiar średni, długość robocza 13 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Łyżeczka artroskopowa, owalna, obustronnie tnąca, zakrzywiona do góry 20°, rozmiar duży, długość robocza 13 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Dłuto do mikrozłamań, zakrzywione 30°, długość robocza 18 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch artroskopowy, płaszcz zagięty w prawo 30°, średnica płaszcza 3 mm, długość robocza 12 cm, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm, wyposażony w przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch artroskopowy, średnica płaszcza 3 mm, długość robocza 19 cm, płaszcz zagięty 15° do góry, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm, wyposażony w przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch artroskopowy, płaszcz zagięty w lewo 30°, średnica płaszcza 3 mm, długość robocza 12 cm, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm, wyposażony w przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch artroskopowy, średnica płaszcza 3 mm, długość robocza 12 cm, bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm, wyposażony w przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Punch artroskopowy, średnica płaszcza 3 mm, długość robocza 12 cm, bransze proste, szer. cięcia 3,4 mm, wyposażony w przyłącze do przepłukiwania wnętrza instrumentu - 1 szt. | TAK |  |
|  | Popychacz węzłów, długość robocza 18 cm, z obejmą na palec -1 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm (±10 mm) - 1 szt. | TAK |  |