Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry techniczne

Zadanie nr 1: Kardiomonitory (5 sztuk) z centralą pielęgniarską; pompy infuzyjne wraz z wyposażeniem; respiratory (3 sztuki) z ramieniem układu pacjenta, płucem testowym i podstawą na kółkach; defibrylator; dezynfektor – myjnia (1 sztuka),  dezynfektor WC – myjnia WC (1 sztuka).

Kardiomonitory (5 sztuk) z centralą pielęgniarską

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| L.P. | OPIS PARAMETRU | WARUNEK | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące centralnego systemu monitorowania – 1 sztuka |
|  | System zapewnia centralne monitorowanie minimum 5 stanowisk jednocześnie. | TAK |  |  |
|  | Centrala wyposażona w panoramiczny ekran LCD min. 22” | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu nadzoru o urządzenia telemetryczne . Dane z urządzeń telemetrycznych wyświetlane na tym samym ekranie, co dane z monitorów przyłóżkowych. Urządzenia telemetryczne z własnym ekranem TFT z pomiarem minimum Spo2 oraz 12 odprowadzeń EKG z maksymalnie 6 elektrod w standardowym układzie. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie jednocześnie minimum 2 różnych przebiegów falowych parametrów życiowych z każdego stanowiska. | TAK |  |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych stanowisk, z identyfikacją alarmującego stanowiska. | TAK |  |  |
|  | Możliwość wpisywania danych pacjenta bezpośrednio w monitorach parametrów życiowych. | TAK |  |  |
|  | Trendy parametrów z minimum 48 godziny z możliwością rozbudowy do 120 godzin | TAK |  |  |
|  | Trendy parametrów z minimum 72 godziny z możliwością rozbudowy do 120 godzin | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Funkcja "holterowska": przynajmniej 48 godziny pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne); z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu i możliwością rozbudowy do 120 godzin. | TAK |  |  |
|  | Funkcja "holterowska": przynajmniej 72 godziny pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne); z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu i możliwością rozbudowy do 120 godzin. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów, arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków przynajmniej 2 monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) – minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie urządzenia systemu połączone siecią zgodną z powszechnie stosowanym standardem komputerowym (IEEE802.3). Wykonanie sieci łączącej 8 monitorów z centralą. | TAK |  |  |
|  | W komplecie sieciowa drukarka laserowa obsługująca wydruki z centrali i monitorów. | TAK |  |  |
|  | Dostęp do danych wszystkich pacjentów z wszystkich oferowanych monitorów podłączonych do sieci centralnego monitorowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy stanowiska centralnego monitorowania o podgląd bieżących przebiegów dynamicznych i dostęp do zapamiętanych danych pacjentów (trendów, przebiegów dynamicznych, zdarzeń alarmowych, danych demograficznych) w celu ich analizy, wykonywania pomiarów i generowania i wydruku raportów, za pośrednictwem typowych komputerów PC i przeglądarki internetowej Internet Explorer, podłączonych do szpitalnej sieci informatycznej Ethernet | TAK |  |  |
| Wymagania dotyczące monitorów pacjenta – 5 szt. |
|  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  | Monitor parametrów życiowych pracujący w systemie wymiennych modułów pomiarowych. Moduły przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów, bez zakłócania pracy monitora. Możliwość monitorowania wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku i w czasie transportu. | TAK |  |  |
|  | System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. | TAK |  |  |
|  | Monitory mocowane do ściany na uchwycie pozwalającym na płynną regulację położenia monitora. Wszystkie monitory wyposażone w stację dokującą z multiplikatorem portów ułatwiającą szybkie zdejmowanie i zakładanie kardiomonitora bez odłączania przewodów sieciowych, zasilających i monitorów kopiujących. | TAK |  |  |
|  | Monitor kompatybilny z posiadanymi przez szpital monitorami serii Infinity Delta. Kompatybilność modułów, przewodów i czujników, możliwość współpracy z jedną centralą pielęgniarską. | TAK |  |  |
|  | Ekran |  |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy wbudowany ekran LCD TFT o przekątnej przynajmniej min. 10” | TAK |  |  |
|  | Komunikacja monitora z użytkownikiem przez system menu w języku polskim. Obsługa monitora przez pokrętło i przyciski wyboru. System pomocy w języku polskim wbudowany w monitor. | TAK |  |  |
|  | Konfigurowalny ekran, możliwość tworzenia własnych specyficznych konfiguracji. | TAK |  |  |
|  | Pamięć różnych zestawów konfiguracji ekranu i innych funkcji monitora z łatwym przełączaniem. | TAK |  |  |
|  | Rejestracja danych |  |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia monitora w rejestrator/drukarkę. | TAK |  |  |
|  | Możliwość korzystania z laserowych drukarek sieciowych. | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzna pamięć przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki wybranych krzywych dynamicznych do późniejszej analizy lub wydruku. Zdarzenia zapisywane ręcznie i automatycznie w czasie alarmów. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie |  |  |  |
|  | Sieciowe 230V 50 Hz i akumulatorowe. | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej 3 godziny. | TAK |  |  |
|  | Zapewnienie ciągłości monitorowania danych pacjenta przy zasilaniu z wewnętrznego akumulatora przynajmniej 4 godziny. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |  |
|  | EKG |  |  |  |
|  | W komplecie przewody EKG do podłączenia 3 (z szeregowo umieszczonymi elektrodami) i minimum 5 elektrod | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń z minimum 6 elektrod, w standardowym układzie odprowadzeń kończynowych i przedsercowych. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii. Przynajmniej 2 odprowadzenia analizowane jednocześnie. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie podstawowych arytmii | TAK |  |  |
|  | Pomiar oddechu |  |  |  |
|  | Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu. | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji (SPO2) |  |  |  |
|  | Pomiar saturacji | TAK |  |  |
|  | Pomiar wykorzystujący technologię Nellcor OxiMax. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatyczny co określony czas, ciągłe pomiary przez określony czas, staza. | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw mankietów dla dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu. | TAK |  |  |
|  | Pomiar temperatury |  |  |  |
|  | Pomiar temperatury w dwóch kanałach jednocześnie. W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy oraz głęboki. | TAK |  |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia |  |  |  |
|  | W komplecie akcesoria do pomiaru IBP w dwóch kanałach z przewodami Edwords. | TAK |  |  |
|  | Inne pomiary |  |  |  |
|  | Moduł etCO2 do pomiaru w strumieniu głównym. Moduł podłączany bezpośrednio do oferowanego monitora i z niego sterowany w pełni funkcji. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EEG podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Moduł pomiarowy rzutu minutowego serca metodą ciągłą bez użycia cewnika Swan-Ganza – PiCCO - podłączany bezpośrednio do monitora i sterowany przez monitor w pełni funkcji – 1 sztuka na wszystkie oferowane monitory z możliwością podłączenia do każdego z nich. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni NMT podłączany bezpośrednio do monitora i zniego sterowany w pełni funkcji. Możliwość podłączenia modułów systemu Infinity posiadanych przez szpital. | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Kalkulator dawek leków umożliwiający w łatwy sposób obliczenie np. ilości leku do podania na podstawie masy ciała pacjenta, objętości do podania, szybkości wyrażonej w jednostkach masy (np. µg/kg/min itp.) i szybkości w ml/godz., a także obliczenie szybkości w ml/godz. po wprowadzeniu pozostałych wartości | TAK |  |  |
|  | Alarmy o różnych poziomach ważności. | TAK |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych wszystkich parametrów ręczne i automatyczne na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów. | TAK |  |  |
|  | Trendy |  |  |  |
|  | Przynajmniej 24 godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość trendów 1 minuta lub lepsza | TAK |  |  |
|  | Obsługa całego systemu (centrali i monitorów) w j. polskim. Menu użytkownika w j. polskim. | TAK |  |  |
|  | PRACA W SIECI |  |  |  |
|  | Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych | TAK |  |  |
|  | Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach | TAK |  |  |
|  | Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp. | TAK |  |  |
|  | System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową z centralą pielęgniarską z możliwością rozbudowy o współpracę bezprzewodową | TAK |  |  |
|  | W ofercie dostępny informatyczny system zarządzania danymi medycznymi pacjenta, tego samego producenta, z interfejsem w języku polskim. System informatyczny musi umożliwiać trwałą dokumentację bez ograniczenia w czasie, a w szczególności zapisywać dane z oferowanego monitora w kolumnach danych pojawiających się na ekranie komputera co ustawiany czas w zakresie przynajmniej od 15 minut do 4 godzin. System musi umożliwiać zapis trendów wszystkich monitorowanych parametrów bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie. System musi umożliwiać wygodne wstawianie własnych notatek powiązanych z czasem. System musi wyświetlać harmonogramy podawania płynów i leków oraz innych, dowolnych zabiegów pielęgniarskich w postaci kolumn tabel przewijających się na ekranie komputera z ustawionymi odstępami czasowymi, pokazujących czynności do wykonania (jak np. podanie określonego leku o określonej godzinie) i umożliwiających potwierdzenie wykonania tej czynności oraz wstawienie dodatkowych notatek związanych z zabiegiem. | TAK |  |  |

Pompy infuzyjne wraz z wyposażeniem

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| POMPA STRZYKAWKOWA- 12 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane | TAK |  |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. | TAK |  |  |
|  | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Mocowanie strzykawki |  |  |  |
|  | Mocowanie strzykawki do czoła pompy | TAK |  |  |
|  | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji | TAK |  |  |
|  | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | TAK |  |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) | TAK |  |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki | TAK |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml | TAK |  |  |
|  | Programowanie infuzji |  |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz | TAK |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). | TAK |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | TAK |  |  |
|  | Trzy rodzaje bolusa: Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu Emergency - manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na ekranie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% | TAK |  |  |
|  | Wypełnienie linii 3 tryby Obowiązkowy Nieobowiązkowy Zalecany | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | TAK |  |  |
|  | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy. | TAK |  |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | TAK |  |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości od 0,1 do 5 ml/h zapis ustawień | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. | TAK |  |  |
|  | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. | TAK |  |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania |  |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów | TAK |  |  |
|  | Klawiatura symboliczna | TAK |  |  |
|  | Komunikaty tekstowe w języku polskim | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału | TAK |  |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK |  |  |
|  | Układ alarmów |  |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
|  | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
|  | Alarm okluzji | TAK |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | TAK |  |  |
|  | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | TAK |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji. | TAK |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | TAK |  |  |

| POMPA OBJĘTOŚCIOWA- 2 szt. |
| --- |
| Lp. | Opis parametrów | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | TAK |  |  |
|  | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF | TAK |  |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | TAK |  |  |
|  | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg | TAK |  |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. | TAK |  |  |
|  | Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta | TAK |  |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |  |
|  | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. | TAK |  |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |  |
|  | Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. | TAK |  |  |
|  | Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h | TAK |  |  |
|  | Dokładność pompy +/- 5% | TAK |  |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | TAK |  |  |
|  | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP | TAK |  |  |
|  | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie | TAK |  |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |  |
|  | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. | TAK |  |  |
|  | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu | TAK |  |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów | TAK |  |  |
|  | Funkcja KVO | TAK |  |  |
|  | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h | TAK |  |  |
|  | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów | TAK |  |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut | TAK |  |  |
|  | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) | TAK |  |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia |  |  |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | TAK |  |  |
|  | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) | TAK |  |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | TAK |  |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | TAK |  |  |
|  | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. | TAK |  |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | TAK |  |  |
|  | Alarm powietrza w linii | TAK |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą | TAK |  |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | TAK |  |  |

| STACJA DOKUJĄCA – 6 POMP |
| --- |
| Lp. | Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |  |
|  | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min. IP 22 | TAK |  |  |
|  | Wymagania podstawowe |  |  |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | TAK |  |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego | TAK |  |  |
|  | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji | TAK |  |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) | TAK |  |  |
|  | Stacja wyposażona w porty do komunikacji, min. USB, Ethernet RJ45 oraz szeregowy RS232 | TAK/NIE |  |  |
|  | Masa stacji dokującej maksymalnie 5,5 kg | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |

| MOBILNY STOJAK DO POMP INFUZYJNYCH O PODWYŻSZONEJ NOŚNOŚCI- 2 szt |
| --- |
|  | Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
| 11. | Pięć podwójnych kółek z hamulcami | TAK |  |  |
|  | Teleskopowe ramie wieszaka do worków infuzyjnych z 6 wieszakami o nośności do 6 kg | TAK |  |  |
|  | Teleskopowe ramie o regulacji w zakresie 170-220 cm | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany uchwyt do przewożenia stojaka | TAK |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie stojaka do 21 kg | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Stojak umożliwia mocowanie do 8 pomp wraz z stacją dokującą | TAK |  |  |

Respiratory (3 sztuki) z ramieniem układu pacjenta, płucem testowym i podstawą na kółkach

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| Lp. | Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Respirator stacjonarny 3 sztuki | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |  |
|  | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza | TAK |  |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz +/-5% | TAK |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 minut | TAK Podać czas pracy |  | >90 min – 5 pkt. 90 min – 3 pkt. <90 min – 0 pkt. |
| II | TRYBY WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |  |
|  | CMV/ Assist | TAK |  |  |
|  | SIMV | TAK |  |  |
|  | CPAP/PSV | TAK |  |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK/NIE |  | TAK -5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Oddech spontaniczny | TAK |  |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK |  |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej z możliwością ustawienia procentowo kompensacji | TAK |  |  |
|  | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu oraz wartości FiO2 | TAK |  |  |
| III | PARAMETRY REGULOWANE |  |  |  |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 40– 2000 ml | TAK |  |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 90 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 90 cmH2O | TAK |  |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 45 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 10 cmH2O | TAK |  |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |  |
| IV | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI |  |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 10 cali | TAK Opisać, podać przekątną ekranu |  |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów | TAK |  |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |  |
|  | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |  |
|  | Ciśnienie plateau | TAK |  |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |  |
|  | Pomiar P0.1 | TAK |  |  |
|  | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta WOB | TAK |  |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 24 godzin | TAK |  |  |
| V | ALARMY |  |  |  |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
|  | Braku zasilania w tlen | TAK |  |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |  |
|  | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |  |
|  | Bezdechu | TAK |  |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 500 zdarzeń | TAK |  |  |
| VI | INNE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK Opisać |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Nebulizator wielorazowy nie wymagający przepływu gazu do napędu, do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie. MMAD<4,0µm. | TAK |  |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |  |
|  | Szyny boczne do mocowania akcesoriów | TAK |  |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |  |
|  | Respirator przystosowany do montażu na kolumnie | TAK |  |  |

Defibrylator (1 sztuka)

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

|  | Opis parametru | Warunek | Ocena | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC | TAK |  |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | TAK |  |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta | TAK | na ekranie – 10 pkt. na łyżkach – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |  |
|  | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | TAK |  |  |
|  | a.tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |  |
|  | b.natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | TAK |  |  |
|  | c.zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | TAK |  |  |
|  | Pomiar saturacji za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | a. Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |  |
|  | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-270 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny | TAK |  |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | TAK | <=60 mm – 0 pkt. >60 mm – 10 pkt. |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |  |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK | <=3 godz. – 10 pkt. >3 godz. – 0 pkt. |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK | Wymiana bez dodatkowych narzędzi – 10 pkt. Z użyciem narzędzi – 0 pkt. |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | TAK |  |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | TAK |  |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6 kg | TAK | <= 6kg – 10 pkt. >6kg – 5 pkt. >8kg – 0 pkt. |  |

Dezynfektor – myjnia (1 sztuka)

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych. | TAK |  |  |
| Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 500 [mm] głębokość 500 [mm] wysokość 1450 [mm] | TAK |  |  |
| Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni | TAK |  |  |
| Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | TAK |  |  |
| Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność | TAK |  |  |
| Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie. | TAK |  |  |
| Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną. | TAK |  |  |
| Komora i obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |  |
| Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami, z izolacją termiczną. | TAK |  |  |
| Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych. | TAK |  |  |
| Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek. | TAK |  |  |
| Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych oraz stałych dysz natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych). | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. | TAK |  |  |
| Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Wyposażona w interfejs do podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC | TAK |  |  |
| Wyposażona w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklów mycia i dezynfekcji oraz możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) za pomocą sieci Internet. | TAK |  |  |
| Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas. Regulowany parametr A0 od 60 - 3000 | TAK |  |  |
| 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem. | TAK |  |  |
| Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |  |
| Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni. | TAK |  |  |
| Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia. | TAK |  |  |
| Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze. | TAK/NIE |  | TAK – 5pkt. NIE – 0 pkt. |
| zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3 | TAK |  |  |
| moc maksymalna 3000 W | TAK |  |  |
| Moc pompy wody min. 760 W | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Przyciski membranowe | TAK |  |  |
| zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra | TAK |  |  |
| Orurowanie wykonane z miedzi | TAK |  |  |
| Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu | TAK |  |  |
| Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) | TAK |  |  |

Dezynfektor WC – myjnia WC (1 sztuka)

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| Myjnia dezynfektor model wolnostojący w obudowie ze stali nierdzewnej nie wymagający ingerencji budowlanych przeznaczony do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje na mocz) i misek do mycia chorych z zintegrowaną misą WC umieszczona pod myjnią nie wymagająca dodatkowych instalacji. | TAK |  |  |
| Zasilanie elektryczne 230[V], zasilanie w wodę 3/4[”], odpływ kanalizacyjny 100[mm] w podłodze lub ścianie (odprowadzenie w myjni uniwersalne do ściany i do podłogi) ), w dostawie komplet węży zasilających i rur odpływowych. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Maksymalne wymiary urządzenia: szerokość 500 [mm] głębokość 500 [mm] wysokość 2100 [mm] | TAK |  |  |
| Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni | TAK |  |  |
| Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | TAK |  |  |
| Drzwi komory mycia z uszczelką silikonową zapewniająca całkowitą paroszczelność | TAK |  |  |
| Załadunek od przodu urządzenia - drzwi uchylne do dołu, w poziomie. | TAK |  |  |
| Elektryczna blokada otwarcia drzwi podczas procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Dwuścienna obudowa drzwi komory mycia z izolacją termiczną i akustyczną. | TAK |  |  |
| Komora i obudowa wykonane w całości ze stali kwasoodpornej. | TAK |  |  |
| Komora mycia prostopadłościenna z zaokrąglonymi narożami, z izolacją termiczną. | TAK |  |  |
| Możliwość programowania samodezynfekcji komory, dysz i przewodów wodnych w dowolnych przedziałach czasowych. | TAK |  |  |
| Komora mycia wyposażona w przyłącze do pomiaru temperatury wewnątrz komory oraz temperatury mytych wyrobów podczas cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Uchwyt naczyń sanitarnych na drzwiach dostosowany do basenów i kaczek. | TAK |  |  |
| Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych oraz stałych dysz natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych min. 10, wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej (niedopuszczalne elementy z tworzyw sztucznych). | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji | TAK |  |  |
| Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów. | TAK |  |  |
| Panel sterujący z wyświetlaczem LCD w języku polskim, z możliwością dowolnego wyboru programu oraz możliwością odtworzenia zarchiwizowanych nieprawidłowych cykli mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Możliwość podłączenia drukarki do archiwizacji cyklów mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Wyposażona w interfejs do podłączenia sterownika myjni-dezynfektora do komputera zewnętrznego klasy PC | TAK |  |  |
| Wyposażona w interfejs do podłączenia sieci informatycznej szpitala ze specjalistycznym oprogramowaniem do monitorowania i rejestracji cyklów mycia i dezynfekcji oraz możliwość zdalnego dostępu i nadzoru pracy myjni-dezynfektora (np. serwisu, służb szpitalnych) za pomocą sieci Internet. | TAK |  |  |
| Dezynfekcja termiczna mytych wyrobów w oparciu o zadaną wartość A0 (możliwość zmiany wartości A0 wg wymagań użytkownika) i w oparciu o zadaną temperaturę i czas. Regulowany parametr A0 od 60 – 3000 | TAK |  |  |
| 2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |  |
| Możliwość kalibracji czujników temperatury przez użytkownika przy pomocy specjalnego klucza dostarczanego z urządzeniem. | TAK |  |  |
| Wbudowany układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco-płuczącego) z trójstopniową kontrolą jego stanu w pojemniku. | TAK |  |  |
| Możliwość umieszczania min. 2 pojemników ze środkami chemicznymi pod komorą mycia w obrębie podstawy myjni. | TAK |  |  |
| Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia. | TAK |  |  |
| Automatyczna dezynfekcja termiczna wody w bojlerze. | TAK |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| zgodność z normami EN15883-1 i EN15883-3 | TAK |  |  |
| moc maksymalna 3000 W | TAK |  |  |
| Moc pompy wody min. 760 W | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| Przyciski membranowe | TAK |  |  |
| zużycie wody na cykl normalny: ciepła maks: 9,4 litra, zimna maks:16,4 litra | TAK |  |  |
| Orurowanie wykonane z miedzi | TAK |  |  |
| Automatyczne rozszczelnienie drzwi na koniec cyklu w celu wysuszenia wsadu | TAK |  |  |
| Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) | TAK |  |  |

Zadanie 2: Materace przeciwodleżynowe (3 sztuki), wielofunkcyjne łóżka szpitalne z funkcją przechyłów bocznych oraz zintegrowanym systemem pomiaru masy pacjenta (2 sztuki), ssaki elektryczne (2 sztuki), konwekcyjny system ogrzewania pacjenta podwójnie filtrowanym powietrzem (3 sztuki)

Materace przeciwodleżynowe (3 sztuki)

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| I. | Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac zmiennociśnieniowy prostokomorowy składający się z minimum 17 komór poprzecznych wykonanych z PU z podkładem piankowym, komory napełniają się na przemian co druga | Tak |  |  |
| 2 | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 180 kg | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 3 | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | Tak |  |  |
| 4 | Rozmiar materaca 85x 200 cm | Tak |  |  |
| 5 | Wysokość 19 -20 cm | Tak |  |  |
| 6 | Objętość: minimum 200 l | Tak, podać |  |  |
| 7 | Maksymalna waga materaca 13 kg | Tak |  |  |
| 8 | Manualny zawór CPR | Tak |  |  |
| 9 | Statyczna sekcja głowy – minimum 3 komory | Tak |  |  |
| 10 | Obniżona sekcja pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość wymiany pojedynczych komór | Tak |  |  |
| 12 | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta | Tak |  |  |
| 13 | Zakres automatycznej regulacji ciśnienia w trybie statycznym min: 13 mmHg (+/- 4 mmHg) max: 30 mmHg (+/- 4 mmHg) | Tak, podać |  |  |
| 14 | Zakres automatycznej regulacji ciśnienia w trybie zmiennym: min: 21 mmHg (+/- 4 mmHg) max: 70 mmHg (+/- 4 mmHg) | Tak, podać |  |  |
| 15 | Możliwość manualnego dostrojenia poziomu ciśnienia do wymagań użytkownika | Tak |  |  |
| 16 | Minimum 3 tryby pracy: - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy - tryb statyczny pielęgnacyjny – pełne wypełnienia z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 24 min. | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 17 | Funkcja dodatkowego wypełnienia siedziska uruchamiana z panelu pompy | Tak |  |  |
| 18 | Czas trwania cyklu w trybie dynamicznym 10 min. | Tak |  |  |
| 19 | Tryb transportowy realizowany poprzez złączenie przewodów powietrznych materaca | Tak |  |  |
| 20 | Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 21 | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 21 dbA | Tak |  |  |
| 22 | Waga pompy – max. 2,5 kg |  |  |  |
| 23 | Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP41 | Tak |  |  |
| 24 | Wbudowany filtr powietrza | Tak |  |  |
| 25 | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania z możliwością wyciszenia | Tak |  |  |
| 25 | Funkcja blokady panelu sterowania pompy zabezpieczająca przed przypadkową zmianą ustawień | Tak |  |  |
| 26 | Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na komorach oraz na pokrowcu, zawierającej informację na temat materaca, co najmniej: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, stopień odleżyn do którego materac może być stosowany, instrukcja prania pokrowca. | Tak |  |  |
| 27 | Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, składający się z górnej warstwy o gramaturze min. 170 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H oraz spodniej warstwy o gramaturze min. 210 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 600 gr/m²/24H, zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95 st C i suszenia w suszarce oraz do dezynfekcji powierzchniowej, dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru o stężeniu minimum 1% w sytuacjach wymagających neutralizację zanieczyszczeniami z krwi, o wysokim standardzie higieny - odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie | Tak Załączyć instrukcję prania i czyszczenia |  |  |
| 28 | W komplecie kliny do pozycjonowania i zmiany pozycji pacjenta z materacem o wymiarach 70x26x15/5 cm wykonane z pianki HR w paroprzepuszczalnym pokrowcu zewnętrznym, higienicznym, zmywalnym, odpornym na uszkodzenia, zabezpieczającym przed dostaniem się płynów i zanieczyszczeń do wewnątrz, zdejmowanym, zapinanym na suwak, przeznaczonym do prania w temp. 95 st C, oraz do dezynfekcji powierzchniowej, środkami na bazie alkoholu z lub bez środków powierzchniowo czynnych, izopropanolem 70%, roztworami utleniającymi lub max 1% roztworem chloru, posiadający czytelne i trwałe oznaczenie warunków prania i czyszczenia - 2szt. | Tak |  |  |
| 29 | W komplecie przeciwodleżynowe pianki lepkosprężyste z elastycznym rękawem opatrunkowym, oddychające, z pianki otwartokomórkowej, wysoka zdolność redystrybucji ucisku powierzchniowego, dopasowujące się do kształtu ciała pacjenta, równomiernie rozkładające ciężar , pomagające w pozycjonowaniu pacjenta, twardość: 4,3 Kpa, gęstość 50 kg/m3, możliwość prania w temperaturze do 60°C, pudełko z dyspenserem ułatwiające odcięcie wymaganej ilości produktu, produkt dopuszczony do obrotu jako wyrób medyczny, rozmiar 200x10x2 cm – 1 rolka | Tak |  |  |

Lub

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

- Materac fabrycznie nowy     (TAK)   parametr oferowany: ……………..

- Materac zmiennociśnieniowy, komory winny napełniać się powietrzem i opróżniać na przemian co trzecia w cyklu 10-minutowym –system 1:3 (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund (TAK)

parametr oferowany: ……………..

- Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 180 kg (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Komory ze specjalnymi otworami wentylującymi pacjenta i pozwalającymi wpływać na mikroklimat wokół pacjenta. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Wysokość komór materaca po napompowaniu 12,5cm (TAK)  parametr oferowany: ……………..

- Materac kładziony bezpośrednio na leże. Zintegrowany materac podkładowy pod komorami powietrznymi. (TAK)  parametr oferowany: ……………..

- Wymiary materaca 90x200cm  (TAK)  parametr oferowany: ……………..

- Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) (TAK)  parametr oferowany: ……………..

- Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. (TAK)  parametr oferowany: ……………..

- Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ (TAK)  parametr oferowany: ……………..

- Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Pompa : (TAK) parametr oferowany: ……………..

  - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

  - sterowanie manualne (pokrętło) umożliwiające regulację ciśnienia w komorach materaca,

  - funkcję tłumienia drgań

  - alarm wizualny przy niskim ciśnieniu

  - stały 10 minutowy cykl pracy

  - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,

  - zasilana 220-230V

Wielofunkcyjne łóżka szpitalne z funkcją przechyłów bocznych oraz zintegrowanym systemem pomiaru masy pacjenta (2 sztuki)

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| Lp. | Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne. Konstrukcja łóżka o oparta na trzech kolumnach o przekroju prostokątnym zapewniającym wysoką stabilność łóżka. | TAK |  |  |
|  | Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 są ruchome | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami HPL - łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca. Narożniki segmentów oparcia pleców oraz podudzia zakończone metalowymi ogranicznikami zabezpieczającymi materac przed przemieszczaniem. | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia pleców w pełni przezierny dla promieni RTG, pozwalający wykonywać zdjęcia bezpośrednio na łóżku za pomocą mobilnych urządzeń | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia pleców umożliwiający wykonywanie zdjęć również w pozycji siedzącej | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery ergonomiczne barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (nie dopuszcza się barierek „¾”, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych) | TAK |  |  |
|  | Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części, zaokrąglone (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości | TAK |  |  |
|  | Barierki niezależne od siebie z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą klamki dostępnej jedynie dla personelu medycznego | TAK |  |  |
|  | System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny. | TAK |  |  |
|  | Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej | TAK |  |  |
|  | Barierki oraz szczyty łóżka posiadające wyprofilowane, wygodne uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka. Uchwyty do wstawania dostępne również po opuszczeniu barierek | TAK |  |  |
|  | Wysokość barierek bocznych min. 43 cm w celu umożliwienia zastosowania systemu przeciwodleżynowego | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Konstrukcja barierek zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie, zgodne z normą EN 60601-2-52 | TAK |  |  |
|  | Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone we wskaźniki kąta nachylenia: min. oparcia pleców, pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga. Wskaźniki znajdujące się na barierkach bocznych, widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |  |
|  | W czterech narożnikach tuleje do mocowania wieszaka kroplówki lub wyposażenia dodatkowego | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą podświetlanego, przewodowego pilota dla pacjenta: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża - regulacja funkcji autokontur | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowniczy dla personelu z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. Panel z możliwością blokowania poszczególnych funkcji oraz zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem funkcji | TAK |  |  |
|  | Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą panelu sterowniczego dla personelu: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża - regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania dla personelu posiadający zaprogramowane funkcje (dostępne za pomocą jednego przycisku): - pozycja egzaminacyjna - pozycja antyszokowa - pozycja kardiologiczna - pozycja reanimacyjna (CPR) | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych. Możliwość realizowana przechyłów wyłącznie przy podniesionych barierkach. Łóżko posiadające alarm „niedomkniętej barierki” i brak możliwości wykonania przechyłów bocznych podczas nieprawidłowego zabezpieczenia pacjenta | TAK |  |  |
|  | Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej podczas powrotu z przechyłów bocznych | TAK |  |  |
|  | Funkcja „podwójnej autoregresji” 160 mm (+/ 10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) | TAK |  |  |
|  | Zakres elektrycznych regulacji: segment oparcia pleców: 0 - 70° (+/- 5°) z funkcją autoregresji segment uda: 0 – 45° (+/- 2°) z funkcją autoregresji pozycja Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°) pozycja anty-Trendelenburga: 0 – 18° (+/- 2°) regulacja przechyłów bocznych: 0 – 30° (+/- 2°) regulacja wysokości leża w zakresie od 500 do 900 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia za pomocą rastomatu w zakresie 0 – 18° (+/- 2°) | TAK |  |  |
|  | Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej, manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka, oznaczone kolorem ostrzegawczym, np. pomarańczowy, umiejscowione pod segmentem oparcia pleców, w celu wyeliminowania przypadkowego naciśnięcia przez personel np. kolanem | TAK |  |  |
|  | Narożniki łóżka wyposażone w duże krążki odbojowe o wysokości min. 6 cm, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa - odlewane lub formowane z jednej części (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości | TAK |  |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością szybkiego demontażu oraz blokowania (np. na czas transportu łóżka). Blokowanie i odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą dwóch niezależnych dźwigni w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach min. 250 kg | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania. | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka wyposażona w system centralnej blokady oraz koło kierunkowe, antystatyczne (koła o średnicy min. 150 mm) | TAK |  |  |
|  | Dźwignia hamulca centralnego wykonana ze stali nierdzewnej, dostępna od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie) | TAK |  |  |
|  | Podstawa łóżka w całości osłonięta estetyczną osłoną tworzywową z wyprofilowanymi miejscami np. na rzeczy pacjenta oraz sprzęt podczas transportu. Osłona posiadająca możliwość uniesienia, w celu dezynfekcji trudno dostępnych miejsc (bez konieczności użycia narzędzi) | TAK |  |  |
|  | Wymiary: długość całkowita łóżka nie większa niż 2200 mm szerokość całkowita łóżka z uniesionymi barierkami (np. podczas transportu) nie większa niż 970 mm prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 170 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta) | TAK |  |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia o min. 200 mm. Dopuszczalne obciążenie elementu przedłużenia co najmniej 140 kg | TAK |  |  |
|  | Uchwyty metalowe do zawieszania worków urologicznych oraz drenażowych po obu stronach łóżka (zamocowane na stałe) | TAK |  |  |
|  | Cały układ elektryczny o klasie szczelności IP66 | TAK |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w zintegrowany system pomiaru masy pacjenta z wyświetlaczami wbudowanymi w barierki boczne (po obu stronach łóżka). System posiadający następujące funkcje: - Automatyczne tarowanie - Zapamiętywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyświetlany za pomocą jednego przycisku) - Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - Automatyczne kalibrowanie wagi - Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta - Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g - Alarm wyjścia pacjenta z łóżka - Zakres ważenia, min. 0,1 kg - 250 kg - Przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle” | TAK |  |  |

LUB:

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

Łóżka szpitalne posiadające zintegrowany system pomiaru masy pacjenta o parametrach tożsamych z wymaganymi, spełniające poniższy opis:

- Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga w sytuacjach ruchomego szczytu i powodowania konsekwencji ekonomicznych dla szpitala (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Barierki boczne o wysokości 45 cm powyżej poziomu leża pacjenta umożliwiające współpracę łóżka z materacami anty-odleżynowymi zaawansowanymi o wysokości nawet do 23 cm (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Barierki dzielone w pełni zabezpieczające pacjenta, zgodne z Normą EN 60601-2-52. Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. Zintegrowane w uchwytach barierki wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 i kata nachylenia leża (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Barierki tworzywowe, jednorodne bez elementów łączenia, klejenia, skręcania. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Barierki boczne wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami  w celu łatwej identyfikacji regulacji przez pacjenta z wadami wzroku  (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na dwóch kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego 3 są ruchome(TAK) parametr oferowany: ……………..

- Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka/ .
Pozycjoner kasety pod segmentem pleców wyposażony w system naprowadzający ustawienie w celu wykonania poprawnego zdjęcia pozwalającego na diagnozę stanu płuc pacjenta (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Możliwość współpracy z ramieniem C na odcinku od głowy aż do miednicy (konstrukcja łóżka umożliwia podjechanie ramieniem C w środkowej części łóżka) . Rozwiązanie konstrukcyjne na odcinku leża od głowy do miednicy pozbawione nieprzeziernych komponentów utrudniających wykonanie zdjęcia/diagnozy zarówno respiratorowego zapalenia płuc (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Tworzywowe koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System wyposażony w piąte koło będące gwarantem mobilności i zmniejszenia wysiłku personelu medycznego podczas manewrowania oraz ułatwienia przemieszczenia łózka w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni- np. wąskich korytarzach, windach (TAK) parametr oferowany: ……………..

- sterowanie elektryczne przy pomocy : (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur

- Sterowania nożnego regulacji wysokości oraz funkcji egzaminacyjnej zabezpieczonego przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość indywidualnego zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego)

- Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Panel podzielony na 3 strefy, oznaczone kolorystyczne dla bardziej intuicyjnej obsługi.

- Długość zewnętrzna łóżka –  2230mm z możliwością przedłużania leża do długości 2400mm dla pacjentów wysokiego wzrostu (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach / wymagana konfiguracja barierek przy transporcie pacjenta 1045mm  (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 410 mm do 790 mm gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/.  (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70( (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30( (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga 13( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg  (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: (TAK) parametr oferowany: ……………..

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej

- regulacji części nożnej

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga

-krzesła kardiologicznego

-sterowników nożnych

- Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu(TAK) parametr oferowany: ……………..

- Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia, wskaźnik umieszczony na panelu centralnym montowanym na szczycie od strony nóg(TAK) parametr oferowany: ……………..

- Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach, przycisk oznaczony w wyraźny sposób (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej   (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Odłączenie wszelkich regulacji z panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Funkcja zaawansowanej autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn, polegająca nie tylko na odsuwaniu dolnej krawędzi segmentu w trakcie podnoszenia, dolna krawędź dodatkowo się unosi. Rozwiązanie zabezpiecza pacjenta przeciw odleżynom 1-4 stopnia (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Segment stały jako wskaźnik właściwego ułożenia bioder pacjenta (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy panelu oraz zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić). (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg(TAK) parametr oferowany: ……………..

- elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg (TAK) parametr oferowany: ……………..

- elektryczna, pozycja egzaminacyjna (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowego jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Elektryczna pozycja mobilizacyjna (podniesienie segmentu oparcia pleców oraz obniżenie wysokości do minimalnej) sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Łóżko wyposażone w wysuwaną spod leża rączkę służącą do podpierania się podczas wstawania. Rączka posiadająca wbudowane przyciski do regulacji wysokości (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący nie tylko stan rzeczywisty(całkowitą wagę pacjenta) ale również wszelkie zmiany relatywne(różnice zmian wagi) – przedstawiony na dwóch elektronicznych wyświetlaczach. Wyświetlacze oraz przycisku do regulacji ustawień wagi umieszczona na stałe w ramie leża, pod szczytem od strony nóg, w celu łatwego odczytu danych. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Wysoka precyzyjność pomiarów . Tolerancja błędu w systemie pomiaru zmian maksymalnie 100g (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru  (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a  dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru(TAK) parametr oferowany: ……………..

- Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta oraz sygnalizujący zmianę pozycji pacjenta na łóżku z możliwością ich wyciszenia(TAK) parametr oferowany: ……………..

- Funkcja regulacji głośności alarmów (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. Dopuszczalne obciążenie łóżka we wszystkich pozycjach 250 kg (TAK) parametr oferowany: ……………..

- System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. (TAK) parametr oferowany: ……………..

- 4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami (TAK) parametr oferowany: ……………..

- Leże łózka oparte była na kolumnach o przekroju cylindrycznym, posiadające tworzywowy pierścień uszczelniający przestrzeń pomiędzy ruchomymi elementami kolumny (TAK) …………

- Konstrukcja łóżka umożliwiająca wykonywanie zdjęć mobilnym aparatem RTG, typu ramię C również w pozycji leżącej (TAK)………..

Ssaki elektryczne (2 sztuki)

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| L.p. | Opis parametrów | Parametr wymagany | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ssak elektryczny, przejezdny z możliwością odłączenia ssaka od podstawy jezdnej bez udziału serwisu | Tak |  |  |
|  | Zasilanie 230[V], 50 [ Hz], +/-10 [%] | Tak |  |  |
|  | Pobór mocy max. 110 W | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Obudowa wykonana z trwałego materiału | Tak |  |  |
|  | Membranowa, bezolejowa pompa ssąca nie wymagająca konserwacji | Tak |  |  |
|  | Siła ssania minimum 38l/min na wyjściu za cewnikiem | Tak podać |  |  |
|  | Poziom głośności poniżej 40 dB | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Podstawa jezdna z możliwością zamocowania kosza na cewniki | Tak |  |  |
|  | Możliwość mocowania zbiorników o pojemności od 1do 4 l. | Tak |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego ustawienia wartości podciśnienia w zakresie do 90 kPa | Tak podać |  |  |
|  | Możliwość pracy ciągłej 24h/dobę, bez ryzyka przegrzania pompy ssącej przy pełnym obciążeniu | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Butla miareczkowana o pojemności 2 l – 2 szt. na odsysane treści, przystosowana do dezynfekcji i sterylizacji w temp 121°C, wykonana z nietłukącego materiału | Tak |  |  |
|  | Szklany zbiornik przeciwprzelewowy zabezpieczający pompę próżniową, wciskany do źródła ssania | Tak |  |  |
|  | Dren do odsysania silikonowy z możliwością sterylizacji o dł. min. 1,5m | Tak |  |  |
|  | Podstawa jezdna kolumnowa wyposażona w 4 podwójne koła w tym dwa z blokadą | Tak |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o system wkładów jednorazowych na odsysane treści | Tak |  |  |
|  | Ssak przystosowany do późniejszej instalacji systemu drenażu, w zakresie od 0 do 40 cm H2O do użycia w przypadkach stosowania drenażu ciągłego, intensywnej terapii bezpośrednio do ssaka | Tak |  |  |
|  | Waga ssaka max. 12 kg (z wózkiem max. 21 kg) | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |

Konwekcyjny system ogrzewania pacjenta podwójnie filtrowanym powietrzem (3 sztuki)

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |

| Lp. | Opis parametru | Warunek | Parametry oferowane | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | TAK |  |  |
| 2 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 4 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 34,3x 22,2x 22,2cm (Wys.xSzer.xGłęb.) | TAK |  |  |
| 5 | Spodnia część obudowy urządzenia wykonana z aluminium | TAK |  |  |
| 6 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 7 | Masa urządzenia max. 6,1kg | TAK |  |  |
| 8 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | TAK |  |  |
| 9 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | TAK |  |  |
| 10 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | TAK |  |  |
| 11 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm : dżwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 12 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 13 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | TAK |  |  |
| 14 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | TAK |  |  |
| 15 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32,2; 37,8; 43,3OC. | TAK |  |  |
| 16 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | TAK |  |  |
| 17 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min. | TAK, podać |  |  |
| 18 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | TAK |  |  |
| 19 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st.C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st.C - całkowite wyłączenie urządzenia | TAK, opisać |  |  |
| 20 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| 21 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora | TAK |  |  |
| 22 | System informacji wizualnej (np.dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra. | TAK |  |  |